## Slide 1
COMMERCIAL PLAN · MARITIME FINANCING
五船船队融资商业计划书
2 × 14,000 DWT 双甲板 MPP ｜ 2 × 45,000 DWT Handymax ｜ 1 × 63,500 DWT Ultramax
新加坡 SPV · 60% LTV · 2028 年优先交付
徐浩铮 · 彭飞扬 ｜ 2026 年 9 月 ｜ 机密

## Slide 2
目录
CONTENTS
71 页原稿合并为 30 页，
按“项目—市场—资产—回报—风控—交易”顺序展开。
01
项目概览
执行摘要 · 融资诉求 · SPV 与船队 · 团队
3–6
02
市场分析
MPP 与 45K 需求 · Ultramax 供需 · 运价基准
7–9
03
船型与供应链
三种船型 · 关键参数 · 船厂设计 · 租家 · 交付
10–14
04
商业模式与竞争
收入与退出 · 扩张路径 · 资产比较
15–17
05
财务与估值
测算口径 · 现金流 · 情景 · 估值 · 分配
18–22
06
偿债与风险
DSCR · LTV 与残值覆盖 · 风险矩阵
23–25
07
治理与交易结构
股权治理 · 四层约束 · 尽调准备
26–28
附
附录
关键参数与回报汇总
29

## Slide 3: 五艘船、预估股权 IRR 15.52%，主要回报由合同锁定
01 项目概览 · 执行摘要
15.52%
股权 IRR（预估）
2.30x
投入倍数 MOIC（预估）
1.63
稳定期 DSCR（预估）
7.81 亿元
五船总造价（人民币，预估）
船队
2 艘 14,000 DWT 双甲板 MPP（120t 吊）、2 艘 45,000 DWT Handymax、1 艘 63,500 DWT Ultramax，2028 年优先交付，交付即起租。
三项预估
造价约 7.81 亿元；日租金 MPP 光租 4,000、Handymax 期租 10,000、Ultramax 期租 15,000 美元；残值回购 Handymax 第 7 年 2,100 万/艘，MPP 第 8 年 895 万/艘，Ultramax 第 8 年 2,345 万美元。
结构
新加坡 SPV，60% LTV；徐浩铮 4%、彭飞扬 4%、投资人 92%。造船款用人民币支付，船舶抵押后可向西方银行借美元。
回报构成
57.8% 来自残值回购，42.2% 来自经营现金流；第 7 年累计现金流转正。
以上均为预估数字，不构成收益承诺。项目的确定性来自合同安排，而不是对运价走势的判断。
船队构成
MPP × 2 · 14,000 DWT · 120t 组合吊
Handymax × 2 · 45,000 DWT
Ultramax × 1 · 63,500 DWT

## Slide 4: 融资约 7.81 亿元：债务 60%、股权 40%，按建造进度分三期付款
01 项目概览 · 融资诉求
Chart: 资金来源（亿元人民币）
| 债务（60% LTV） | 股权（40%）
资金来源 | 4.68 | 3.12
Chart: 资金用途（亿元人民币）
| MPP（2 × 1,300 万美元） | Handymax（2 × 2,850 万美元） | Ultramax（1 × 3,350 万美元）
造船款 | 1.74 | 3.82 | 2.24
约 11,650 万美元
融资总额（美元口径）
汇率按 1 美元 ≈ 6.7 元人民币
债务成本按 6%、10 年等额本息测算
造船款以人民币付给信海船舶；船舶抵押后可向西方银行借美元
配套费用由股东另行自筹
付款节奏与监管账户释放
2026 · 签约
20% 约 1.56 亿元
2027 · 铺龙骨
40% 约 3.12 亿元
2028 · 交付
40% 约 3.12 亿元
资金统一进入监管账户，凭发票、验收单和监管方签认分期释放；股权与债务按 40:60 同步到位。

## Slide 5: 新加坡 SPV 持有五艘船：造船付人民币，租金收美元
01 项目概览 · 公司与船队
国内投资人 · 92%
人民币出资，ODI 出境
经理人 · 8%
徐浩铮 4% · 彭飞扬 4%
新加坡 SPV
持有 5 艘船 · 国际船旗 · 美元计价
信海船舶
人民币支付船款
西方银行
船舶抵押 · 美元贷款
租家
信风海运等 · 美元租金
航线以中日韩、东南亚和马六甲为主。资产、船旗、合同和现金流都在境外，国内投资人可以逐层核查。
船型 | 数量 | 单船造价（人民币） | 租约
14,000 DWT MPP（120t） | 2 | 约 8,710 万 | 光租 8 年
45,000 DWT Handymax | 2 | 约 1.91 亿 | 期租 7 年
63,500 DWT Ultramax | 1 | 约 2.24 亿 | 期租 8 年
合计 | 5 | 约 7.81 亿 | 2028 交付即运营

## Slide 6: 两位经理人各持 4% 受限股权，按交付进度解锁
01 项目概览 · 团队与激励
徐浩铮
经理人 · 商务与融资
受限股权 4%
4%
彭飞扬
经理人 · 技术与运营
受限股权 4%
4%
股权解锁节奏（每人 4% 按以下比例分三次解锁）
签约 20%
下水 30%
交付 50%
一半股权要等船交付后才解锁。船交不出来，经理人拿不到大头。
经理人负责
担任管理人 / 执行事务方，负责日常运营与商业决策：租约执行、船厂和租家协调、船舶运营。
投资人保留
重大事项需股东会特别决议，投资人有一票否决权。8% 的少数股权不影响执行效率，控制权仍在出资人手里。

## Slide 7: MPP 有更新缺口；45K 散货新增运力少，但二手市场也因此偏冷
02 市场分析 · 需求与供给
MPP 需求驱动
船队老化
多用途船整体船龄偏高，更新需求持续存在。
出口增长
中国港口出口上行，件杂货和设备运输需求随之增加。
储能柜
中国集装箱式储能（BESS）年复合增速约 24.6%，甲板装运储能柜是本船型独有的货源。
新规窗口
IMDG 42-24 于 2026-01-01 生效，要求储能柜按 SW1/SW2 甲板积载，本船型满足要求。
45,000 吨散货：前景与代价
港口适配
灵便型可进中小港，适合中日韩、东南亚的谷物、钢材、水泥、化肥运输。
新增运力少
新船订单集中在大船型，45K 级订单少、船队偏老，短期投放有限。
运价支撑
未来几年运力增长有限，对期租运价形成支撑。
代价
同样因为订单少，这一吨位的二手交易不活跃，残值变现要靠回购协议兜底。
来源：Baltic Exchange Guide V8.7；SDARI 14K MPV 资料；IMDG 42-24；MarketsandMarkets

## Slide 8: Ultramax：货种分散、需求稳，新船位已经排到 2029 年
02 市场分析 · Ultramax
22,443
S11TC 最新，美元/天
1,776
BSI 指数
729 艘
中型散货船龄超 20 年（其中约 322 艘超 25 年）
2029 年
Ultramax 新船位排期
需求侧：货种最分散，抗周期
货种分散 谷物、钢材、化肥、水泥、铝土矿和小宗矿石，不押注单一商品。
航线匹配 中日韩、东南亚、马六甲货源充足，超灵便型可进中型港。
置换需求 老旧船淘汰叠加环保合规，持续产生更新需求。
多线支撑 基建、粮食和新能源材料补库同时拉动需求。
供给侧：船台和主机两头紧
船台被占 油轮、集装箱船、LNG、PCTC 等高价值船型占满船台。
船队老化 老龄船退役压力上升，见上方数据。
设备紧张 主机等关键设备交期拉长，新船交付进一步推迟。
价格倒挂 5 年船龄二手参考价约 3,800 万美元，高于本项目 3,350 万美元新造价。
短期风险 2026–2027 年是新船交付高峰，运价可能阶段性承压；不影响长期供需偏紧的判断。
来源：S11TC Supramax Indices Dashboard（2026-09-23）；Baltic Exchange Guide V8.7；二手船参考价为预估

## Slide 9: 收益假设以波罗的海指数为锚，随时可以对照核验
02 市场分析 · 运价基准
Chart: 期租运价相对水平（Handymax 45K = 1.00）
| Handysize 38K | Handymax 45K（本项目） | Supramax 63K
相对水平 | 0.82 | 1 | 1.25
Chart: Ultramax 船价对比（万美元）
| 5 年船龄二手（参考） | 本项目新造船
船价 | 3800 | 3350
BSI 63K
S11TC：Supramax 期租均值
BHSI 38K
HS7TC：Handysize 期租均值
保守取值
Handymax 期租净收益按 10,000 美元/日，远低于 S11TC 最新 22,443
OPEX 核验
按 Baltic 附录四口径：ITF 船员、H&M/P&I、备件、坞修
来源：Baltic Exchange Guide to Market Benchmarks V8.7（2026 年 8 月）；S11TC Supramax Indices Dashboard

## Slide 10: MPP 做差异化、Handymax 稳现金流、Ultramax 拉高收益
03 船型与供应链 · 三种船型
14,000 DWT 双甲板 MPP
重吊 + 储能柜，差异化货源
设计院
SDARI
数量
2 艘
单船造价
1,300 万美元（约 8,710 万元）
租约
光租 8 年 · 4,000 美元/日
残值回购
第 8 年 · 895 万美元/艘
年净收益
288 万美元（2 艘）
45,000 DWT Handymax
标准化散货船，现金流底座
设计院
上海佳豪
数量
2 艘
单船造价
2,850 万美元（约 1.91 亿元）
租约
期租 7 年 · 10,000 美元/日
残值回购
第 7 年 · 2,100 万美元/艘
年净收益
720 万美元（2 艘）
63,500 DWT Ultramax
BSI 63K 标准船型，单船收益最高
对标
Baltic BSI63 标准船
数量
1 艘
单船造价
3,350 万美元（约 2.24 亿元）
租约
期租 8 年 · 15,000 美元/日
残值回购
第 8 年 · 2,345 万美元（70%）
年净收益
540 万美元
五艘船在同一家船厂批量建造，共用供应链和交付排期，摊薄单船成本。

## Slide 11: MPP 甲板装储能柜、舱内装散杂货；Ultramax 为 5 舱 5 口标准散货船
03 船型与供应链 · 关键参数
参数 | 14,000 DWT 双甲板 MPP
总长 / 型宽 | 约 120 m / 21.7 m
载重吨 / 总吨 | 约 13,860 t / 9,970 GT
舱容 / 集装箱 | 约 20,000 m³ / 86 TEU
主机 / 航速 | MAN 7L32/40，3,150 kW / 12.5 kn
续航 / 船级 | 10,000 nm / CCS · 冰区 B
吊机 | CSSC MacGregor 2 × 60t（组合 120t）
参数 | 63,500 DWT Ultramax
总长 / 型宽 | 约 199.98 m / 32.24 m
结构吃水 | 约 13.418 m
舱容（散装 / 包装） | 约 80,500 / 76,200 m³
货舱 / 舱口 | 5 舱 5 口
吊机 | 4 × 30t，配抓斗
航速 | 约 14 kn
MPP 装载方案与合规
甲板
储能柜 ESS（UN 3536），按 SW1/SW2 积载
舱内
散货、件杂货、大件设备
吊机
电动液压双吊，能量回收 + 同步联动
合规
满足 IMDG 42-24 甲板布置要求
来源：SDARI 14K MPV INFORMATION；CSSC MacGregor TGL/GL 资料；S11TC Dashboard（2026-09-23）；Baltic Exchange BSI63 标准船

## Slide 12: 信海船舶承建，SDARI 和佳豪按船型分工做详细设计
03 船型与供应链 · 建造与设计
辽宁信海船舶
葫芦岛龙港 · 法人李红伟 · 与本项目排他合作
主做 5 万 DWT 以下的重吊船、MPP、散货船、集装箱船、油轮和滚装船，自有物流港和造船产业链，PSPC 涂层，CCS 入级。国内唯一有该型船建造经验、并已交付多艘同型船的船厂。
5,000 万元
注册资本
约 80 万 m²
占地面积
约 22 亿元
固定资产
10 万 + 5 万吨
船台
200t + 18 台
龙门吊 + 起重机
约 5 万吨
年钢材加工量
SDARI · 14,000 DWT MPP
上海船舶研究设计院，1964 年成立，隶属中船集团，累计开发 1,200 余型船，国内规模最大的民船设计院之一。
上海佳豪 · 45,000 DWT Handymax
2001 年成立，创业板首家船舶科技类上市公司（300008），持甲级设计和监理资质。
关键设备已落实
CSSC MacGregor 优先供应 120t 电动液压双吊和舱盖；信海已为本项目预留 MAN 主机。眼下主机一机难求，这一条很关键。

## Slide 13: 租家：信风海运优先接船，四家国际租家在谈
03 船型与供应链 · 租家与经纪
信风海运
首选租家 · 优先交付
6 / 7
在建 7 艘船中有 6 艘是 14,000 DWT 同型船
5A 级物流企业，船队约 25 艘，法人刘兴华。已与信海船舶协商，本项目船舶优先交付。
Oldendorff
德国 · 1921 年
全球最大的干散货承运商之一：约 700–780 艘船、6,500 万 DWT，年运货约 4 亿吨，ECO 船队。
SMT Shipping
塞浦路斯 · 1990 年
Anthonius Voorham 创立，家族控股，专做自卸船以及水泥、骨料运输。
TMC
迪拜
干散货与油轮运营。
Transatlantica
新加坡
大宗商品贸易加租船运营，既可能是租家，也可能是货源方。
合作经纪 Lightship（日内瓦，1975）· S&C（德国 Jork）· Fortuna Shipbrokers · Eurocharts（西班牙）· Rocca（意大利）

## Slide 14: 2026 年签约，2028 年交付即起租
03 船型与供应链 · 交付节奏
2026
签约 · 设立 SPV
付款 20%
2027
开工 · 铺龙骨
付款 40%
2027 年底
首船下水
2028
舾装 · 试航
2028
交付 · 起租
付款 40%
优先交付
信风与信海已协商，本项目船舶优先交付，缩短等船时间，交付即产生租金。
股权绑定
经理人股权的 50% 在交付后才解锁，交付进度直接决定经理人收益。
资金释放
监管账户按里程碑放款：签约约 1.56 亿、铺龙骨约 3.12 亿、交付约 3.12 亿元。

## Slide 15: 收入靠租金，退出靠残值回购：五船年净收益约 1,548 万美元
04 商业模式与竞争 · 收入与退出
Chart: 年净收益（万美元，预估）
| MPP × 2 | Handymax × 2 | Ultramax × 1
年净收益 | 288 | 720 | 540
船型 | 模式 | 日净收益（预估） | 年净收益（预估）
MPP（2 艘） | 光租 8 年 | 4,000 美元 | 288 万美元
Handymax（2 艘） | 期租 7 年 | 10,000 美元 | 720 万美元
Ultramax（1 艘） | 期租 8 年 | 15,000 美元 | 540 万美元
合计 | — | — | 1,548 万美元
退出：残值回购（预估）
第 7 年
Handymax
2,100 万美元/艘，或由租家行使购买权
第 8 年
MPP
895 万美元/艘
第 8 年
Ultramax
2,345 万美元（造价的 70%）
回购款先还清对应船舶的债务，余额按 4:4:92 分给股东。

## Slide 16: 扩张路径：先用 MPP 和散货打底，再进入油轮和浮式数据中心
04 商业模式与竞争 · 扩张路径
Chart: 各阶段预估股权 IRR
| MPP（下限） | MPP（上限） | Ultramax 散货 | 小型油轮 | 浮式数据中心
股权 IRR | 0.103 | 0.166 | 0.2203 | 0.25 | 0.29
1
打底
MPP 提供稳定现金流；散货船（参考 S11TC/BSI 63K）提高杠杆收益。
2
加速
小型油轮和浮式数据中心风险更高，对应的预期收益也更高。
3
滚动
残值回购收回的资金再投入新船，单个项目的退出变成船队平台的持续增长。
图中均为预估股权 IRR，后两类为远期方向。

## Slide 17: 与房产、存单相比，船舶能直接接入全球美元融资
04 商业模式与竞争 · 资产与团队比较
指标 | 船舶 | 房产 | 存单 / 国债
抵押成数 | 高 | 高 | 高
估值与登记标准化 | 高（全球船级 / 登记） | 中高 | 高
抵押物能否升值 | 能（二手船价） | 能 | 不能
持有期现金流 | 正（租金） | 正（租金） | 正（利息）
维度 | 本项目 | 纯国内船务团队
资产 | 新加坡 SPV + 国际船旗 + 美元计价 | 境内资产，人民币计价
现金流 | 美元光租 / 期租，境外可穿透 | 人民币内循环
租家 | 信风优先交付 + Oldendorff 等四家国际租家 | 单一国内租家
订单链路 | 德国、塞浦路斯、迪拜租家 + 全球供应商与经纪 | 以国内为主
船舶的独特之处
普通投资者买得起，又能在全球范围内抵押融资的美元资产，船舶几乎是唯一一类。存单和国债只能押在境内，船舶可以向海外银行借美元，可用的资金池大得多。房产是最接近的替代品，但门槛更高、政策约束更多。

## Slide 18: 测算口径：年净收益 1,548 万美元，资产端毛收益率约 13.3%
05 财务与估值 · 测算口径
船队造价
MPP 2 × 1,300 万 + Handymax 2 × 2,850 万 + Ultramax 1 × 3,350 万美元，合计 11,650 万美元（约 7.81 亿元）。
年收入
按 360 天/年：MPP 4,000 × 2 = 288 万，Handymax 10,000 × 2 = 720 万，Ultramax 15,000 × 1 = 540 万美元。
融资
60% LTV：债务约 4.68 亿元（6%、10 年等额本息，年本息约 949.7 万美元）；股权约 3.12 亿元。
基准
运价与 OPEX 以 Baltic Exchange Guide V8.7 为准；2028 年交付即运营；1 美元 ≈ 6.7 元。
Chart: 净收益率（年净收益 ÷ 造价）
| MPP | Handymax | Ultramax | 整体
净收益率 | 0.1108 | 0.1263 | 0.1612 | 0.133
15.52%
股权 IRR
10.66%
全款 IRR
2.30x
MOIC
12.8%
稳定期股权现金收益率
第 7 年
累计现金流转正

## Slide 19: 经营期每年约 598 万美元，第 7 年残值回购后累计现金流转正
05 财务与估值 · 股权现金流
Chart: 股权现金流（万美元）
| 投入 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8
当年股权现金流 | -4660 | 598.3 | 598.3 | 598.3 | 598.3 | 598.3 | 598.3 | 3556.2 | 3588.7
累计现金流 | -4660 | -4061.7 | -3463.4 | -2865.1 | -2266.8 | -1668.5 | -1070.2 | 2486 | 6074.7
累计 Y6 末约 −1,070 → Y7 末约 +2,486 → Y8 末约 +6,075
Chart: 总回收构成（%）
| 经营现金流 | 残值回购净额
回收构成 | 42.2 | 57.8
总回收约 10,735 万美元：经营现金流约 4,531 万（42.2%），残值回购净额约 6,204 万（57.8%）。Ultramax 加入后经营现金流占比提高，对回购的依赖下降。
Y7 叠加 Handymax 残值净额约 2,958 万；Y8 叠加 MPP 与 Ultramax 回购。
利润表要点：经营净收益 Y1–Y7 每年 1,548 万、Y8 828 万；利息随本金减少逐年下降；Y7、Y8 处置损益为非现金项目；所得税暂按 0（新加坡海事激励，以最终结构为准）。

## Slide 20: 三种情景下股权 IRR 在 13.07%–19.46% 之间，DSCR 均高于 1.2
05 财务与估值 · 情景与敏感性
Chart: 三情景 IRR（预估）
| Downside | Base | Upside
股权 IRR | 0.1307 | 0.1552 | 0.1946
全款 IRR | 0.0948 | 0.1066 | 0.1254
三情景 DSCR
1.50
Downside
1.63
Base
1.84
Upside
敏感性区间
运价 Handymax 9,000–11,000、Ultramax 13,500–16,500、MPP 4,000–5,000 美元/日
利率 5%–7% 区间内，DSCR 均保持在 1.4 以上
回本 Base 情景第 7 年累计现金流转正
航线 以稳定航线测算，结果波动收窄

## Slide 21: 估值：NAV 4,660 万美元是底价，DCF 约 6,105 万美元
05 财务与估值 · 估值
估值桥（万美元，Ke = 10%）
11,650
船舶资产
−6,990
净负债
4,660
股权 NAV
+1,445
预估租约溢价
6,105
DCF 股权价值
DCF 较股权投入溢价约 31%
NAV · 底价
船舶资产 11,650 − 净负债 6,990 = 4,660 万美元，正好等于股权投入。
DCF · 主锚
Ke 10%（乐观）
6,105 万
+31%
Ke 12%
5,518 万
+18%
Ke 15%
4,774 万
+2%
可比 · 交叉验证
散货船东 P/B 约 0.5–0.9 倍（低于 NAV）；本项目对应 1.0–1.15 倍，溢价来自预估租约和新造船。

## Slide 22: 投资人投入 4,287 万美元，预计回收 9,876 万美元，MOIC 2.30 倍
05 财务与估值 · 分配与退出
Chart: 投资人（92%）每年分配（万美元，预估）
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8
投资人分配 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 3272 | 3302
Y1–Y6 每年约 550 万来自经营现金流；Y7、Y8 主要来自残值回购。
经理人
徐浩铮、彭飞扬各 4%：对价各 186 万美元，预计各回收约 429 万，倍数同为 2.30 倍。按 4:4:92 同比例分配。
主路径：残值回购
Handymax 第 7 年、MPP 和 Ultramax 第 8 年回购，先还清债务再分配给股东，第 8 年末全部退出。
辅助路径
运营期内转让份额（按 NAV / DCF 定价）、股权清算，或把回购资金滚动投入新船。

## Slide 23: 45K 运价要跌 57% 才会触及 1.2 的 DSCR 门槛
06 偿债与风险 · DSCR 压力测试
Chart: DSCR 随 45K 日租金变化（美元/日）
| 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | 6,000
DSCR | 1.63 | 1.55 | 1.48 | 1.44 | 1.4 | 1.36 | 1.33
Covenant 门槛 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
1,548 ÷ 949.7 = 1.63
Base DSCR = 经营净收益 ÷ 年本息（万美元）
4,330 美元/日（−57%）
45K 跌到这里才触及 1.2 门槛
1,690 美元/日（−83%）
现金盈亏平衡点
担保结构
船舶第一顺位抵押
租约收益权质押
保险权益转让
SPV 股权质押
租金账户监管

## Slide 24: 债务逐年摊还，第 8 年末净负债归零
06 偿债与风险 · LTV 与残值覆盖
Chart: 净负债与 LTV
| 交付 | Y1 | Y3 | Y5 | Y7 | Y8
净负债（万美元） | 6990 | 6460 | 5302 | 4001 | 1297 | 0
LTV | 0.6 | 0.576 | 0.514 | 0.424 | 0.152 | 0
3.38x
Handymax 第 7 年残值 ÷ 对应剩余债务
> 4x
MPP 与 Ultramax 第 8 年残值 ÷ 对应剩余债务
第 7 年 Handymax 回购款结清其债务；第 8 年 MPP、Ultramax 回购结清剩余债务。
残值即使下调，仍足以还清对应债务，气球款风险可控。

## Slide 25: 六类主要风险及应对措施
06 偿债与风险 · 风险矩阵
市场运价
MPP 光租锁定租金；多家租家分散风险；可用 FFA 对冲；走稳定航线。
规则变化
新造船满足 EEXI/CII、压载水、MARPOL；储能柜按 IMDG 42-24 甲板积载；预留改造空间。
建造延期 / 超支
固定总价、按里程碑付款、延期赔偿、船厂保函；经理人股权与交付绑定。
运营成本
OPEX 按 Baltic 附录四口径测算；签管理协议，足额投保，留备用金。
汇率
造船合同约定汇率；运营收支都以美元计；必要时远期结汇。
租家信用
信风优先交付；租家多元化；信用审查；收预付款或保证金；租金账户监管。
压力情景 45K 运价要跌到约 1,690 美元/日（−83%）才到现金盈亏平衡。标准 downside 下偿债后每年仍有结余，DSRA 与租金储备可覆盖多年极端缺口。

## Slide 26: 经理人管运营，投资人管重大事项，收益同比例分配
07 治理与交易结构 · 治理
Chart: 股权结构（拟议）
| 投资人 92% | 徐浩铮 4% | 彭飞扬 4%
股权 | 92 | 4 | 4
股本约 3.12 亿元。经理人 8% 为受限股权，按签约 / 下水 / 交付解锁；投资人 92% 以人民币 ODI 出资，待募集。
日常运营 · 经理人
担任管理人 / 执行事务方，负责租约执行、船厂与租家协调、船舶运营。
重大事项 · 股东会
出售船舶、变更船旗、大额举债、预算、分红、更换管理人，需股东会特别决议（≥ 2/3），投资人另有一票否决权。
分配顺序
1 偿还债务
2 补足 DSRA
3 支付管理费
4 股东按 4:4:92 分配（含回购净额）
经理人与投资人同比例分配，MOIC 均约 2.30 倍，不设超额 carry。

## Slide 27: 交易结构：资金、担保、合同、治理四层约束
07 治理与交易结构 · 互信条款
资金层
约 7.81 亿元全部进入监管账户，按里程碑释放，专款专用。
担保物权层
船舶抵押、租约质押、保险权益转让、SPV 股权质押。
合同权利层
造船价、租约、残值回购三项核心预估，以合同条款落实。
治理控制层
股权按交付解锁、投资人否决权、DSRA 偿债储备、DSCR 契约。
合作模式
主模式 经理人与投资人通过新加坡 SPV 合资共持，共享租金和残值。
备选（45K） 期租合同给租家第 7 年按 2,100 万美元/艘的购买权；租家不行使，由回购方按同价回购。
交割：锁定账户（Locked box）
造价与残值预估在交割时锁定，配套“无价值泄漏”承诺，减少交割争议。

## Slide 28: 尽调准备：FDD 三个核心问题都有现成答案
07 治理与交易结构 · 尽调准备
QoE
盈利质量
可持续净收益 = 预估租金（MPP 4,000、Handymax 10,000、Ultramax 15,000 美元/日），剔除一次性费用。
Net Debt
净负债
6,990 万美元债务逐船、逐年拆分，由残值回购结清，无表外融资。
NWC
营运资本
航运营运资本占用小：租金月结，DSO 约 30 天，NWC Peg 约 0–1 个月租金。
资料清单（三批）
账
银行流水、出资凭证、收租记录
单
造船、租约、融资、保险合同
解释
资本化处理、关联交易、回购机制
十步走对照
团队 徐浩铮、彭飞扬，国际化背景
赛道与模式 MPP + 储能柜；光租 + 期租 + 残值回购
指标 年净收益约 1,548 万美元，股权 IRR 15.52%
结构 股权 4:4:92，客户与供应商结构清晰

## Slide 29: 关键参数与回报汇总
附录 · 关键数据
指标 | 数值 | 指标 | 数值
总造价 | 约 7.81 亿元人民币 | 股权 IRR（预估） | 15.52%
债务 / 股权 | 4.68 亿 / 3.12 亿元 | 全款 IRR | 10.66%
年净收益 | 约 1,548 万美元 | MOIC | 2.30 倍
年本息 | 约 949.7 万美元 | 稳定期 DSCR | 1.63
残值回购合计（预估） | 约 8,335 万美元 | 累计现金流转正 | 第 7 年
DSCR 三情景 | 1.50 / 1.63 / 1.84 | IRR 三情景 | 13.07% / 15.52% / 19.46%
LTV 初始 → 期末 | 60% → 0 | DCF 股权价值（Ke = 10%） | 6,105 万美元
口径：以上均为预估；60% LTV，6%、10 年等额本息，每年 360 天；汇率 1 美元 ≈ 6.7 元人民币；运价基准 Baltic Exchange Guide V8.7。

## Slide 30
谢谢
徐浩铮 · 彭飞扬
本材料中的造价、租金、残值及回报数据均为预估，仅供讨论，不构成要约或收益承诺。